## Slide 1: PROSES KOMUNIKASI DATA DALAM JARINGAN
TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN

## Slide 2: KI DAN KD
3.3. Menganalisa proses komunikasi data dalam jaringan
3.3.1. Menjelaskan cara kerja komunikasi data dalam jaringan
3.3.2. Mengurutkan langkah-langkah komunikasi data
4.3. Menyajikan hasil analisis proses komunikasi data
4.3.1. Mempresentasikan proses komunikasi data

## Slide 3
Bagaimana komunikasi pada sebuah jaringan komputer?
Bagaimana komunikasi pada telepon?
Perangkat apa saja yang mendukung komunikasi pada jaringan komputer?
Perangkat apa saja yang mendukung komunikasi pada jaringan?

## Slide 4: Jaringan komputer
Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terdiri atas dua atau lebih sistem komputer yang saling terhubung. Berdasarkan area kerja dan letak geografis, jaringan komputer dibagi menjadi 3, yaitu:
Local Area Network (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)

## Slide 5: Local area network (lan)
Local Area Network (LAN), jaringan privat sebuah gedung yang terbatas hanya dalam area gedung itu saja. Misalnya jaringan yang ada dalam suatu ruangan atau dalam satu gedung / kampus / kantor. Areanya sekitar 100 M. Kebanyakan jaringan LAN sekarang mengadopsi teknologi IEEE 802.3. Contoh perangkatnya untuk masing-masing komputer harus terpasang Ethernet atau LAN Card dan terhubung ke sebuah device yaitu switch. Standar kecepatan transfer data yang digunakan mulai dari 10 Mbps, 100 Mbps dan 1 Gbps.

## Slide 6: Local area network (lan)
LAN sudah berkembang sehingga memunculkan teknologi baru yaitu WLAN (wireless LAN) dan VLAN (Virtual LAN). Dengan teknogi VLAN kita bisa membangun jaringan komputer tidak dibatasi oleh tempat dan area, bahkan antara cabang perusahaan yang berbeda lokasi bisa terhubung ke dalam jaringan LAN.

## Slide 7: Metropolitan area network (man)
Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN dan ruang lingkupnya berada dalam satu lokasi/kota. Areanya bisa mencapai jarak 50 KM. Misalnya jaringan yang menghubungkan kantor dengan kantor atau gedung yang satu dengan gedung lain yang letaknya berjauhan tetapi masih berada dalam satu kota. Teknologi yang biasa digunakan untuk membangun MAN antara lain ATM, FDDI, Metro Ethernet dan beberapa juga ada yang menggunakan wireless untuk koneksi antar gedung.

## Slide 8: wide area network (wan)
Wide Area Network (WAN), jaringan komputer mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara, antar negara, bahkan antar benua. Gambaran WAN berbeda dengan internet, meskipun wilayah cakupannya sama. Komunikasi WAN masih bersifat privat terbatas pada suatu organisasi / perusahaan sedangkan internet bersifat publik dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

## Slide 9
Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu:
Jaringan Client-Server
Jaringan Peer to Peer

## Slide 10: Client server
Jaringan Client-Server, jaringan komputer yang didalamnya terdapat satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan menyediakan layanan ke setiap komputer client yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Komputer Client cukup mengakses komputer server untuk mendapatkan layanan melalu jaringan. Layanan yang disediakan oleh komputer server bisa berupa web dan database server, file server baik menggunakan FTP atau Samba dan layanan-layanan lain yang bisa diakses melalui jaringan. Oleh karena itu komputer server harus memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibanding dengan komputer client seperti kapasitas Prosessor, Harddisk, memori dan sebagainya.

## Slide 11: Peer to peer
Jaringan Peer to peer, jaringan Peer to peer memungkinkan kita menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain tanpa perantara seperti switch. Dengan menggunakan media seperti kabel dan wireless, komputer yang satu dengan komputer yang lain bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.

## Slide 12
Berdasarkan distribusi sumber informasi, jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu:
Jaringan terpusat, jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server dimana client mengakses sumber informasi/data berupa file atau database yang berasal dari satu komputer server
Jaringan terdistribusi, penggabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan client membentuk sebuah sistem di dalam jaringan tersebut.

## Slide 13
Berdasarkan media transmisi data, jaringan komputer terbagi menjadi 2, yaitu:
Jaringan kabel (wired network), merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa kabel yang menghubungkan semua komputer atau device kedalam jaringan.
Jaringan Nirkabel (Wireless network), merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi kabel untuk menghubungkan komputer/device ke dalam jaringan

## Slide 14: Komunikasi pada jaringan komputer
Untuk membangun sebuah jaringan komputer, dibutuhkan perangkat keras sebagai berikut.
File servers
Workstations
Network Interface Cards
Concentrators/Hubs
Repeaters
Bridges
Routers

## Slide 15: FILE SERVERS
Sebuah file server merupakan jantungnya kebanyakan Jaringan, merupakan komputer yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar, harddisk yang memiliki kapasitas besar, dengan kartu jaringan yang cepat. Sistem operasi jaringan tersimpan disini, juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan

## Slide 16: wORKSTATIONS
Keseluruhan komputer yang terhubung ke file
server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai Kartu jaringan, Aplikasi jaringan (sofware jaringan), kabel untuk menghubungkan ke jaringan, biasanya sebuah workstation tidak begitu membutuhkan Floppy karena data yang ingin disimpan bisa dan dapat diletakkan di file server.

## Slide 17: ETHERNET CARD/JARINGAN ETHERNET
Kartu Jaringan ethernet umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel Koaksial ataupun kabel twisted pair, jika didesain untuk kabel koaksial konenektorya adalah BNC, dan apabila didesain untuk kabel twisted pair maka akan punya konektor RJ-45.

## Slide 18: HUB/KONSENTRATOR
Sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Dalam topologi Star, kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk kedalam hub. Titik koneksi yang umum digunakan adalah hub. Hub biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen dari jaringan. Sebuah hub mempunyai beberapa port. Bila ada paket data yang terkirim pada satu port, hub akan mengkopi data tersebut pada port yang lain sehingga semua segmen dari LAN dapat melihat semua paket data tersebut.

## Slide 19: switch
Sebuat perangkat yang memfilter dan meneruskan paket data antar segmen LAN. Switch beroperasi pada layer data link (layer 2) dan terkadang pada layer network (layer 3) untuk mensupport paket protocol. LAN yang menggunakan switch untuk menggabungkan beberapa segmen disebut switched LAN.

## Slide 20: Bridges/jembatan
Sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan jaringan untuk ke dalam dua buah jaringan, ini digunakan mendapatkan jaringan yang efisien, dimana kadang pertumbuhan network sangat cepat makanya diperlukan jembatan. Diibaratkan bahwa Bridges ini seperti polisi lalu lintas yang mengatur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia mengatur agar informasi diantara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Bridges juga dapat di gunakan untuk mengkoneksi diantara network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula.

## Slide 21: router
Perangkat yang menghubungkan beberapa LAN. Router menggunakan header dan forwarding table untuk menentukan kemana paket data dikirim, dan menggunakan protocol ICMP (Internet Control Message Protocol) untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengkonfigurasi route terbaik diantara dua host. Router tidak memperhatikan tipe data yang dilewatkan.

## Slide 22: connector
Terletak di ujung dari kabel yang digunakan untuk ditancapkan pada port atau interface untuk menghubungkan satu peralatan jaringan pada peralatan jaringan yang lain. Konektor selalu dibuat berpasangan yaitu male dan female. (pada konektor male terdapat pin, pada konektor female terdapat lubang tempat konektor male ditancapkan).

## Slide 23: kabel
Kabel digunakan untuk membuat koneksi fisik antar komputer pada jaringan komputer. Ada berbagai macam jenis dan tipe kabel yang dapat digunakan pada jaringan komputer yang masing-masing mempunyai karakteristik berbeda.

## Slide 24: repeaters
Repeater adalah piranti yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya, Dua sub jaringan yang dilewatkan pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Repeater juga berfungsi untuk memperbesar batasan panjang satu segmen. Sehingga dapat digunakan untuk memperpanjang jangkauan jaringan. Penguat Sinyal data pada kabel jaringan.

## Slide 25: telekomunikasi
Perangkat komunikasi pada telepon dinamakan juga telekomunikasi. Peralatan komunikasi yang ada di sumber komunikasi:
Komunikasi Radio
Komunikasi Data
Komunikasi Telepon

## Slide 26: Komunikasi radio
Komunikasi radio menggunakan perangkat komunikasi bernama pesawat radio CB (citizend band) atau yang sering dikenal sebagai perangkat untuk ngebrik, untuk komunikasi data menggunakan komputer. Pesawat radio CB digunakan oleh transmitter sebagai pemancar dan penerima.

## Slide 27: modem
Modem adalah suatu alat komunikasi yang disebut sebagai modulator. Modem akan mengubah isyarat yang berupa data sinyal analog kemudian diubah menjadi sinyal digital kemudian dapat dibaca oleh penerima atau receiver atau yang sebaliknya modem akan bekerja menguah sinyal digital kemudian dapat diterima oleh peralatan komunikasi analog. Jadi tergantung penempatan dan keguanaan modem yang akan digunakan.

## Slide 28: modem
Dalam dunia komunikasi yang menggunakan radio CB, dapat dibuat sendiri sebuah modem yang akan digunakan untuk perangkat komunikasi. Telekomunikasi yang menggunakan radio CB dapat membuat peralatan modem yang sederhana dengan kekuatan transfer data kira-kira 9600 byte per sekon.

## Slide 29
Teknologi modern yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk men-transport data dengan bandwidth lebar, seperti multimedia dan video. Teknologi ini memerlukan perangkat khusus pada central office dan pelanggan yang memungkinkan transmisi broadband melalui kabel tembaga, sering disebut juga dengan istilah teknologi suntikan atau injection technology. Sehingga kabel telepon biasa yang telah ada dapat dipakai untuk menghantarkan data dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi.

## Slide 30
Jika PSTN hanya menggunakan sebagian frekuensi yang mampu dihantarkan oleh kabel tembaga, DSL memanfaatkan lebih banyak frekuensi dengan membaginya (splitting), frekuensi yang lebih tinggi untuk data dan frekuensi yang lebih rendah untuk suara dan fax.
x-DSL menyatakan beberapa jenis teknologi DSL, diantaranya: ADSL, SDSL, HDSL, HDSL-2, G.SHDL, IDSL, danVDSL

## Slide 31: Keuntungan teknologi dsl
Dapat menggunakan aplikasi internet dan telepon secara bersama-sama
Kecepatan data lebih tinggi dari modem biasa(1,5 Mbps vs 56 Kbps)
Tidak perlu jalur baru; dapat menggunakan jalur telepon yang sudah ada
Modem (disisi user) sudah disediakan oleh penyedia jasa DSL

## Slide 32: Kerugian teknologi dsl
Koneksi dapat bekerja dengan baik jika lokasi user dekatd engan Sentral penyedia jasa
Untuk tipe ADSL, kecepatan menerima data melalui internet (down load) lebih tinggi dari pada pengiriman data (up load)
Layanan ini tidak selalu ada dimanamana

## Slide 33: Komponen sistem dsl
DSL Transceiver (Modem)
Filte
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)

## Slide 34: adsl
Teknologi perangkat pertama yang di set adalah DSL Asimetris (ADSL). ADSL, seperti modem 56K ini menyediakan kecepatan tinggi (bit rate) untuk mengunggah (dari Internet kependuduk) dari pada download (dari warga ke internet). Itulah alasannya disebut Asimetris.Berbeda dengan Asimetri pada modem 56K, para perancang Khusus ADSL membagi bandwidth yang tersedia dari loop lokal tidak merata untuk perumahan pelanggan. Layanan ini tidak cocok untuk pelanggan bisnis yang membutuhkan bandwidth besar pada kedua arah. ADSL adalah teknologi komunikasi asimetris yang dirancang untuk pengguna perumahan dan tidak cocok untuk bisnis.

## Slide 35: Local loop
ADSL menggunakan loop lokal. Twisted-pair local loop mampu menangani bandwidth sampai 1,1 MHz, tetapi filter yang dipasang pada kantor perusahaan telepon, dimana masing-masing local loopdibatasi bandwidth sebesar4 kHz (hanya cukup untuk komunikas isuara). Jika filter ini ditiadakan maka seluruh 1,1 MHz tersebut tersedia untuk data dan komunikasi suara. Loop lokal yang ada dapat menangani bandwidth hingga 1,1 MHz.

## Slide 36: Teknologi adaftif
Sayangnya, bandwidth 1,1 MHz hanya secara teoritis dari loop lokal. Faktor-faktor seperti jarak antara tempat tinggal dan kantor switching, ukuran kabel, sinyal yang digunakan, dan sebagainya mempengaruhi bandwidth. Para desainer teknologi ADSL menyadari akanmasalah ini dan menggunakan teknologi adaptif yang dapat menguji kondisi dan ketersediaan bandwidth sebelum menetapkan tingkatdata. Tingkat data ADSL tidak tetap, tetapi perubahan terjadi berdasarkan kondisi dan jenis kabel dari loop lokal. ADSL adalah teknologi adaptif. Sistem ini menggunakantingkat data berdasarkan konndisi loop lokal.

## Slide 37: Teknik discreate multitone
Teknik modulasi yang telah menjadi teknik standar untuk ADSL disebut teknik multitone diskrit (DMT) yang menggabungkan antara QAM dan FDM. Tidak ada cara yang pastiuntukmenetapkan bahwa bandwidth dari sistem dapat dibagi. Setiap sistem dapat memutuskan tentang pembagian bandwidthnya. Biasanya, sebuah bandwidth yang tersedia dari 1,104 MHz dibagi menjadi 256 saluran. Setiap saluran menggunakan bandwidth 4,312 kHz.

## Slide 38: Teknologi alternative universal adsl (adsl lite)
Pemasangan pemisah di antara tempat dan kabel baru untuk media data dapat cukup mahal dan tidak praktis untuk mencegah pelanggan. Sebuah teknologi versi baru dari ADSL yang disebut ADSL Lite (Universal ADSL/ ADSL splitterless) memungkinkan sebuah modem ASDL Lite untuk dipasang langsung ke jack telepon dan terhubung ke komputer. pemisahan ini dilakukan di perusahaan telepon. ADSL Lite menggunakan operator 256 DMT dengan modulasi 8-bit (bukan 15-bit). Namun, beberapa operator mungkin tidak menyediakan karena kesalahan yang diciptakan oleh sinyal suara mungkin berbaur dengannya. Hal ini dapat memberikan tingkat downstream data maksimum sebesar 1,5 Mbps dan tingkat data upstream dari 512 kbps.

## Slide 39: Bagan telepon perusahaan: dslam
Pada bagan perusahaan telepon, situasinya berbeda. perangkat yang disebut Digital Subscriber Line Akses Multiplexer (DSLAM) yang dipasang berfungsi sama. Selain itu, ukuran paket data tersebut akan dikirim ke Internet (ISP server).

## Slide 40: hdsl
High-bit-rate DigitalSubscriber Line (HDSL) dirancang sebagai alternatif dari T-lline (1,544 Mbps). T-1line menggunakan Alternate Mark Inversion(AMI) encoding, yang sangat rentan terhadap redaman pada frekuensi tinggi. Hal ini membatasi panjang garis Tl untuk 3200 ft (1 km). Untuk jarak yang jauh, akan diperlukan sebuah repeater, yang berarti biaya akan meningkat. HDSL menggunakan 2B1Q pengkodean yang kurang rentan terhadap redaman. Tingkat data 1,544 Mbps (kadang-kadang sampai 2 Mbps) dapat dicapai tanpa repeater hingga jarak 12.000 ft (3,86 km).