## Slide 1: Teknologi komunikasi data dan suara
Mata pelajaran Teknologi komunikasi data

## Slide 2: Tujuan pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat:
Menjelaskan konsep dasar aspek teknologi komunikasi data dengan teliti
Menjelaskan teknologi komunikasi data dengan cermat dan teliti
Menjelaskan konsep dasar aspek teknologi komunikasi suara dengan teliti
Menjelaskan teknologi komunikasi suara dengan cermat dan teliti

## Slide 3: Teknologi komunikasi
Teknologi Komunikasi Tradisional, bercirikan langsung dan menggunakan simbol-simbol yang disepakati secara lokal. Dari bentuknya, teknologi komunikasi tradisional cenderung memiliki ukuran besar. Teknologi ini tetap digunakan meskipun di negara maju karena dapat dilakukan oleh siapa saja, harganya murah, dan pembuatannya mudah.
Teknologi Komunikasi Modern, bercirikan tidak langsung dan memiliki jangkauan luas bahkan global. Dari bentuknya, teknologi komunikasi modern berukuran sederhana. Teknologi modern selalu bergantung kepada energi listrik (BBM, surya, angin dan lain lain). Hal ini akan menjadi masalah, apalagi di wilayah terpencil (didesadesa lereng gunung berapi, pulau-pulau kecil).

## Slide 4: Komponen sistem komunikasi data
Komputer untuk memproses Data.
Terminal atau peralatan masukan/keluaran untuk megirimkan atau menerima data.
Media transmisi (media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima). Media transmisi sering juga disebut saluran komunikasi
Prosesor komunikasi, yang mendukung pengiriman atau penerimaan data via media transmisi.
Perangkat lunak yang mengontrol kegiatan pertukaran informasi.

## Slide 5: Isyarat listrik
Isyarat Analog bisa juga disebut isyarat kontinyu, karena bentuknya berupa gelombang yang kontinyu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang.
Dua parameter/ karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog, yaitu amplitude dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, ketinggian gelombang ditentukan oleh amplitudo, yang menentukan keras tidaknya suara, sedangkan frekuensi menentukan jumlah siklus gelombang dalam satu detik, yang berimplikasi pada kenyaringan suara (melengking atau tidak).

## Slide 6: Isyarat digital
Isyarat digital biasa juga disebut isyarat diskret. Isyarat ini tersusun atas dua keadaan, yang biasa disebut bit. Sebuah bit dapat berupa nilai 0 (nol) atau 1 (satu).

## Slide 7: Teknoligi komunikasi data
Prosesor Komunikasi
Kanal
Lajur data

## Slide 8: Prosesor komunikasi
Prosesor komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data/informasi ke media transmisi atau menerima informasi dari media tranmisi.
Sebagai contoh, modem (modulatordemodulator) adalah peranti yang memungkinkan data digital dalam pada bagian pengirim dapat dilewatkan ke media transmisi yang bersifat analog dan mengkonversi data analog yang berasal dari media transmisi menjadi data digital pada bagian penerima.
Pada modem, bagian yang melakukan perubahan dari bentuk digital ke analog, disebut modulator dan bagian yang melakukan perubahan dari bentuk analog ke digital disebut demodulator

## Slide 9: Prosesor komunikasi
Front–end processor berupa suatu computer yang dutujukan secara khusus untuk pengelolaan komunikasi dan dipasangkan ke computer utama (host) pada system mainframe.
Multiplexer adalah peranti yang memungkinkan sebuah media transmisi dapat dipakai untuk melewatkan data oleh sejumlah sumber secara serentak.
Concentrator adalah komputer yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan pesan-pesan secara sementara yang berasal dari sejumlah terminal sampai pesan-pesan tersebut siap dikirimkan secara serentak ke host

## Slide 10: kanal
Pada komunikasi data, media transmisi sering dinyatakan dengan istilah rangkaian (circuit). Tergantung dari rangkiannya, suatu rangkaian dapat mengandung satu atau beberapa kanal. Kanal menyatakan sebuah lintasan satu arah untuk mentransmisikan data.
Sebagai analogi, kanal dapat dibayangkan sebagai jalurjalur yang terdapat pada suatu jalan. Sebuah jalan bias mengandung lebih dari 1 jalur. Media transmisi yng hanya mengenal sebuah kanal dikenal dengan istilah jalur-sempit (baseband), sdangkan media transmisi yang terdiri atas beberapa kanal biasa disebut jalur lebar (broadband).

## Slide 11: Lajur data
Berkaitan dengan kecepatan data, terdapat dua istilah yang terkadang sering dipertukarkan dan sesungguhnya berbeda. Kedua istilah yang dimaksud adalah :
Laju bit (bit rate), (sering kali disebut laju data) menyatakan jumlah bit perdetik
Laju baud, (sering kali disebut baud saja) menyatakan kecepatan isyarat (baik analog maupun digital) yang melalui kanal

## Slide 12: Teknoligi komunikasi suara
Salah satu perangkat teknologi komunikasi audio yang akan dibahas adalah teknologi komunikasi pada telepon Kabel

## Slide 13: Telepon kabel
Telepon kabel adalah alat komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi
Telepon Seluler menggunakan sistem wireless. pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS (Base Transceiver Station ). BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler.

## Slide 14: Komponen Telepon kabel
Mekanisme Dialing Mekanisme dialing memungkinkan penelpon memasukkan nomor tujuan yang ingin dia panggil, sebagian besar telepon dilengkapi dengan keypad yang berjumlah 12 tombol, yang terdiri dari tombol 0 sampai 9 kemudian tombol bintang (*), dan tanda pagar (#).
Transmitter atau pemancar sering juga disebut dengan mikrofon berfungsi mengubah suara menjadi arus listrik yang kemudian dikirimkan lebih jauh melalui kabel telpon.

## Slide 15: Komponen Telepon kabel
Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telpon yang masuk, pada permulaan, ringerterbuat dari sebuah lonceng kecil, saat ini, peralatan elektronik digunakan untuk menggantikan loncek kecil, sebuah chip komputer ditempatkan untuk membuat sinyal bunyi (ringtone) atau bahkan sebuah lagu.
Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. penerima ditempatkan pada bagian telinga di gagang telepon. sinyal listrik yang berasal dari suara pengirim akan diterjemahkan kembali menjadi suara oleh receiver

## Slide 16: soal
Jelaskan Prinsip Kerja Komunikasi yang anda pahami!
Menurut pemahaman anda apa yang dimaksud dengan komunikasi data dan komunikasi audio!
Tuliskan dan jelaskan secara singkat komponen-komponen penting yang menyusun system komunikasi data!
Apa yang anda ketahui tentang modem?
Jelaskan yang dimaksud dengan:
front-end processor
Concentrator
Multiplexer
Kanal
Tuliskan perbedaan Karakteristik Komunikasi Data Dengan Komunikasi Suara (Analog)!