## Slide 1: Protokoler server softswitch
Teknologi Layanan Jaringan

## Slide 2: KD DAN KI
Memahami konsep kerja protokoler Server softswitch
Menjelaskan cara kerja server softswitch
Menalar konsep kerja protokoler Server softswitch
Mempresentasikan cara kerja server softswitch

## Slide 3: TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa diharapkan dapat:
Menjelaskan konsep dasar protokoler server softswitch dengan cermat
Memahami cara kerja server softswitch cermat dan teliti
Menjelaskan cara kerja server softswitch cermat dan teliti

## Slide 4: DEFINISI SERVER
Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengna sistem operasi khusus, yang disebut sistem operasi jaringan (network operating system)

## Slide 5: DEFINISI SOFTSWITCH
Softswitch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telpon tetap (PSTN), internet yang berbasis IP, kabel TV dan juga jaringan seluler. Menurut isc (International softswitch concortium) definisi softswitch adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan :
Memilih proses yang di terapkan pada suatu panggilan
Routing untuk panggilan dalam jaringan
Mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan

## Slide 6: IP-PBX
PABX atau Private Automatic Branch eXchange adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan.

## Slide 7: IP-PBX
IP PBX atau Internet Protocol Private Branch Exchange merupakan PABX yang menggunakan teknologi IP. IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan exstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone.

## Slide 8: IP-PBX
IP PBX atau Internet Protocol Private Branch Exchange merupakan PABX yang menggunakan teknologi IP.
IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan exstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone.

## Slide 9: FUNGSI IP-PBX
Fungsi perangkat ini akan mengatur panggilan yang masuk serta meneruskan panggilan ke nomor tujuannya, sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan penggilan ke nomer tujuan, cukup dengan menekan nomor tujuan nya (nomor extension atau nomer rumah).

## Slide 10: IP-PBX SERVER
IP PBX server adalah sebuah sistim yang mempunyai fungsi utama menyediakan layanan VoIP (Voice Over IP) mulai dari registrasi user, call routing, call conference, interactive voice response, call forwarding, caller id, voice mail dan sebagainya.
Dalam sebuah jaringan VoIP, selain terdapat IP PBX server, juga terdapat beberapa client yang dapat saling berkomunikasi dengan baik dengan perantaraan IP PBX ini.

## Slide 11: FUNGSI IP-PBX SERVER
Penyambungan
Pengendalian
Pemutusan hubungan telepon
Translasi protocol komunikasi
Translasi media komunikasi atau transcoding, serta
Pengendalian perangkat-perangkat IP telephony seperti: VoIP Gateway, Access Gateway, dan Trunk Gateway.

## Slide 12: SOLUSI BERBASIS IP-PBX
Solusi berbasis IP PBX merupakan konsep jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal dengan istilah NGN (Next Generation Network) yang dapat mengintegrasikan jaringan telepon yang umum dipakai (PSTN/POTS), jaringan telepon bergerak (GSM/CDMA), jaringan telepon satelit, jaringan Cordless (DECT), dan jaringan berbasis paket (IP/ATM).

## Slide 13
IP PBX membawa kemampuan multi layanan di jaringan IP ke dunia komunikasi telepon, sehingga akan memungkinkan semakin banyak layanan komunikasi yang dapat berjalan di atas jaringan IP. Multi layanan tersebut adalah Voicemail dan Voice Conference, Interactive Voice Response (IVR), Automatic Call Distribution (ACD), Computer Telephony Integration (CTI), Unified Messaging System (UMS), Fax on Demand, Call Recording System, Billing System, serta Web-based Management System. (http://id.wikipedia.org/wiki/IP_PBX)

## Slide 14: Tipe dan jenis PABX
PABX Digital
PABX Analog
PABX Hybrid
IP PABX

## Slide 15
PABX Digital adalah PABX yang mempergunakan pesawat digital untuk extensionnya, Pesawat digital ini umumnya telah mendukung beberapa fitur seperti Conference Call,Party,dsb. memilki tombol-tombol line / Flexsibel buton, pesawat digital hanya bisa digunakan / dipasangkan dengan PABX yang sama dengan merk/type/jenis pesawat digital itu sendiri.
PABX ANALOG adalah PABX yang hanya mendukung pesawat telepon biasa (seperti telepon rumah) kebalikan dari PABX Digital, umumnya fiturnya sangat sederhana.

## Slide 16
PABX Hybrid adalah PABX yang bisa menggunakan Pesawat telepon digital dan Pesawat telepon Analog pada port-Extensionnya.
IP-PBX adalah PABX yang berbasiskan IP (Internet Protocol) Address dalam proses komunikasinya, IP-PBX bisa menggunakan pesawat telepon analog, pesawat telepon digital, dan IP Phone

## Slide 17: CARA KERJA SOFTSWITCH
Softswitch, pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H.323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, softswitch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika pihak yang dipanggil menggunakan jaringan IP, softswitch akan menginstruksikan originating customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan packetized voice stream secara langsung. Dengan cara ini berarti voice stream tidak pernah meninggalkan LAN/WAN. Jika pihak yang dipanggil menggunakan jaringan PSTN, softswitch akan menginstruksikan originating customer gateway untuk merutekan voice packet stream menuju MG. MG berhubungan dengan sentral lokal dan sentral trunk pada jaringan PSTN. MG packetized/depacketized voice stream sehingga dapat dikirimkan ke fasilitas circuit-switched. MG bekerja seiringan dengan SG. Salah satu contoh implementasi softswitch adalah VoIP atau telepon melalui internet.

## Slide 18: FITUR SOFTSWITCH
Call Parking, Fitur ini digunakan untuk menjawab panggilan dari luar, namun saat itu yang dipanggil tidak berada pada ekstensinya, sehingga perlu memarkir nomor pemanggilnya di ekstensinya melalui slot yang tersedia. Selanjutnya dilakukan callback melalui ekstensi pribadi yang dipanggil.
Call Pick up, Memberi kesempatan kepada user lain untuk mem-pick up panggilan yang ditujukan kepada seorang user lain (dalam grup yang sama), yang sedang tidak berada di tempat.

## Slide 19: FITUR SOFTSWITCH
Call Conference (Meetme), fitur ini menyediakan ruang untuk banyak caller melakukan konferensi bersama-sama
Dial Plan berfungsi sebagai routing panggilan antar extension baik yang berada dalam satu IP-PBX (lokal) maupun antar IP-PBX, atau biasa disebut dial trunk

## Slide 20: SOAL
Jelaskan perbedaan IP-PBX adalah PABX!
Apa yang dimaksud dengan IP PBX server?
Tuliskan dan jelaskan Type dan Jenis PABX!
Apa yang anda ketahui tentang Cara Kerja Softswitch?