## Slide 1: Server softswitch dan pbx
Teknologi layanan jaringan

## Slide 2: Kd dan ki
Memahami bagan dan konsep kerja Server softswitch berkaitan dengan PBX
Menjelaskan cara kerja Server softswitch dengan PBX
Menguraikan konsep kerja Server softswitch dengan PBX
Menyajikan bagan dan konsep kerja Server softswitchberkaitan dengan PBX
Mempresentasikan cara kerja Server softswitch dengan PBX

## Slide 3: Tujuan pembelajaran

## Slide 4: Dial plan
Dial Plan dibuat pada file konfigurasi yang bernama extensions.conf. File ini berlokasi di: /etc/asterisk. Dial Plan terdiri dari 4 konsep :
Contexts
Extensions
Priorities
Applications

## Slide 5: context
Context adalah kumpulan dari beberapa instruksi extensions pada dial plan, yang mempunyai beragam kegunaan.
Context adalah nama dari grup ekstensi, dimana ekstensi yang telah didefiniskan pada satu context akan terisolasi dari ekstensi yang berada pada context yang lain. Contexts dibuat dengan cara menuliskan nama didalam kurung ([ ]). Nama dari context boleh terdiri dari huruf A sampai Z , serta angka antara 0 sampai 9.
Contoh : Dua buah perusahaan menggunakan bersama sebuah Asterisk Server. User yang menekan angka „0‟ pada perusahaan A, akan terhubung ke resepsionis perusahaan A tersebut. User yang menekan angka „0‟ pada perusahaan B, akan terhubung ke resepsionis perusahaan B tersebut.

## Slide 6: context
Context ditulis dengan huruf besar/kecil A-Z, atau angka 0-9 di dalam tanda kurung siku. Contoh :
[101]
[incoming]
[joni]
Semua instruksi yang terletak di bawah sebuah context didefinisikan sebagai bagian dari context tersebut, sampai didapatkan context berikutnya

## Slide 7
Contoh:
[lab01]
exten => 103,1,Answer()
exten => 103,n,PlayBack(selamatdatang)
exten => 103,n,Background(Masukkan_no_eks)
exten => 103,n,WaitExten()
[lab02]
exten => 101,1,Dial(SIP/101,20)
exten => 101,2,Hangup
exten => 102,1,Dial(SIP/102,20)
exten => 102,2,Hangup

## Slide 8
Jika pada aplikasi telepon, extension berarti sebuah identifier bernomor yang menunjukkan sebuah jalur yang bisa dipanggil/memanggil, pada sistim Asterisk, pemahaman extensions mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mendefinisikan langkahlangkah (di mana setiap langkah memiliki aplikasi) yang akan dikerjakan oleh Asterisk.
Sebuah extension bisa menunjuk pada sebuah handset, sebuah antrian, sekumpulan handset atau voicemail

## Slide 9: Komposisi extension
Nama (atau nomor) ekstensi
Priority (setiap ekstensi bisa terdiri lebih dari satu priority/langkah)
Aplikasi (atau command) yang menampilkan aksi (action) dari call
Cara penulisan extension : exten => name, priority,application()
Contoh : exten =>123,1,Answer()

## Slide 10: priorities
Setiap extension bisa punya multiple step atau priorities. Setiap priority diberi nomor urut, diawali dengan „1‟. Setiap priority menjalankan sebuah application atau action tertentu.
Contoh :
exten =>123,1,Answer()
exten =>123,2,Hangup()

## Slide 11: Jenis Unnumbered priority
N->next Priority.Diletakkan pada extension setelah priority 1, artinya tambahkan satu dari priority sebelumnya
S->start extension.Jika tidak ada nomor ekstensi yang masuk, maka extension ini yang dijalankan
t->timeout extension. Jika waktu memasukkan input oleh user terlalu lama, maka extension ini akan dijalankan
i->invalid extension. Jika user memasukkan nomor ekstensi yang tidak valid, maka extensions ini yang dijalankan

## Slide 12: applications
Applications (atau kadang-kadang disebut juga sebagai actions) merupakan aksi yang dikerjakan oleh extension. Setiap aplikasi menampilkan aksi spesifik pada kanal yang tersedia, misal, memainkan suara, menerima input dtmf, men-dial kanal, meng-hangup panggilan dan sebagainya.
Contoh :
Dial(Zap/1,20)
Goto(incoming,123,1)

## Slide 13: Aplikasi answer()
Aplikasi ini digunakan untuk menjawab sebuah kanal yang sedang ring.
Juga bisa sebagai inisial setup untuk kanal yang menerima incoming call.
Answer tidak perlu ada argument

## Slide 14: Aplikasi playback()
Aplikasi ini digunakan untuk memainkan suara yang sudah direkam sebelumnya, pada sebuah kanal.
Dengan Playback ini, input dari user diabaikan.
Playback diikuti dengan sebuah argumen,yang berupa nama file yang berisi rekaman suara, tanpa ekstensi
Suara yang sudah direkam, disimpan pada file dengan ekstensi .gsmatau.wav
Contoh :
Playback(filename)
Playback(/home/john/sound/filename)

## Slide 15: Aplikasi hangup()
Aplikasi ini digunakan untuk menutup kanal aktif
Aplikasi ini sebaiknya digunakan pada akhir context , untuk memastikan tidak ada lagi dial plan yang dijalankan

## Slide 16: Aplikasi hangup()
Aplikasi ini digunakan untuk menutup kanal aktif
Aplikasi ini sebaiknya digunakan pada akhir context , untuk memastikan tidak ada lagi dial plan yang dijalankan
Alikasi Answer(), Playback(), Hangup() digunakan untuk Dial Plan Interaktif

## Slide 17: Aplikasi background()
Aplikasi ini digunakan untuk memainkansuara yang sudah direkam
sebelumnya.
Bedanya dengan Playback, suara yangdimainkan oleh aplikasi Background ini dapat diinterupsi dengan penekanan keypad oleh user.
Jika user menekan keypad, Asterisk menghentikan play suara, selanjutnya mengirim kontrol dari call ke prioritas yang diinginkan.
Aplikasi Background banyak digunakan sebagai voice menu, pada sistim IVR

## Slide 18: Aplikasi wAITeXTENT()
Aplikasi ini digunakan untuk menunggu pemanggil memasukkan digit DTMF.
WaitExten() mengikuti aksi Background, menunggu pemanggil menekan digit DTMF setelah voice menu dibunyikan
Contoh:
exten =>123,1,Answer()
exten =>123,n, B a c k g r o u n d(main-menu)
exten =>123,n, W a i t E x t e n()
exten =>1,1,Playback(digit/1)
exten =>2,1,Playback(digit/2)

## Slide 19: Aplikasi GOTO()
Aplikasi ini digunakan untuk mengulang ke aksi yang ditunjukkan oleh atribut
Aksi yang ditunjuk tersebut merupakan bagian lain dari dial plan.
Argumen pada Goto terdiri dari context tujuan, extension dan priority
Contoh :
[incoming]
exten =>123,1,Answer()
exten =>123,n,Background(mainmenu)
exten =>123,n,WaitExten()
exten =>1,1,Playback(digit/1)
exten =>1,n,G o t o(incoming,123,1)
exten =>2,1,Playback(digit/2)
exten =>2,n,G o t o(incoming,123,1)

## Slide 20: Aplikasi DIAL()
Aplikasi ini digunakan untuk men-dial nomor / kanal tujuan. Dial bisa terdiri dari 4 argumen : destination, timeout, option string, URL
Dial dengan argumen destination : Dial(teknologi/remote endpoint atau port)
Contoh :
Dial(Zap/1)teknologi Zaptel untuk FXS modul yg terletak di port 1
Dial (SIP/10.252.11.4)->teknologi SIP ke nomor IP 10.252.11.4
Dial(SIP/guest@eepis.com) -> Dial dengan teknologi SIP ke server eepis.com

## Slide 21: Aplikasi DIAL()
Dial dengan argumen destination dan timeout: Dial(teknologi/remote endpoint atau port,timeout(dlm detik))
Contoh : Dial(Zap/1,10)
Dial dengan argumen destination, timeout dan option string:
Contoh : Dial(Zap/1,10,m)->pemanggil mendengar musiksebagai pengganti ring tone (music on hold sebelumnya dikonfigurasi dulu)

## Slide 22: PATTERN MATCING
Pola ini digunakan untuk memudahan disainer konfigurasi untuk mendisain dial plan yang sama, yang berlaku untuk banyak nomor ekstensi.
juga bisa digunakan untuk membuat dial plan ke sumber luar (outside resource). (Pada teknologi PABX analog, pola ini disebut sebagai pemberiankode akses)

## Slide 23: SINTAX PATTERN MATCING
Dimulai dengan tandaunderscore(_)
Tanda tersebut menjelaskan kepada Asterisk bahwa akan dilakukan matching pada pattern tertentu.
Tanda (_) untuk membedakan dengan nama extension biasa tunggal
beberapa karakter di belakang tanda (_) :
X->match dengan sembarang digit tunggal antara 0-9
Z->match dengan sembarang digit tunggal antara 1-9
N->match dengan sembarang digit tunggal antara 2-9

## Slide 24: SINTAX PATTERN MATCING
Contoh :
exten =>_NXX,1,Playback(thankyou)->match untuk sembarang ekstensi 3 digit antara 200 – 999
exten =>_4XXX,1,Backgorund(mainmenu)->match untuk sembarang ekstensi dari 4000 s/d 4999
exten =>_9XX,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:1})->Aplikasi akan men-dial grup 1 dari teknologi Zaptel setelah digit ke-1 (dari kanan) yang ditekan, yaitu setelah angka ‘9’

## Slide 25: ASTERISK DENGAN INTERFACE PSTN
Ada 3 jenis jalur telepon :
Analog, Jalur telepon yang tersedia di rumah, berupa jalur tembaga
Digital :Biasanya dikirim dari sebuah multiplexer fiber. Konektor end usernya berupa RJ45. Di beberapa negara, koneksi untuk E1 menggunakan dua buah konektor koaksial BNC
SIP :Jalur telepon yang dibentuk berupa koneksi data dengan pensinyalan VoIP, yaitu SIP. Panggilan telepon dikirim langsung melalui port Ethernet, tidak menggunakan card telepon (murni berbasis IP) Jika ingin dikoneksikan dengan jalur PSTN, harus menambah card dan modul tertentu.

## Slide 26: FOREIGN EXCHANGE (FX) INTERFACE
FX interfaces adalah analog.
Kata “Foreign eXchange” dimaksudkan untuk pengaksesan trunk Asterisk ke Central Office (CO) atau ke terminal PSTN
Modul FXO (Foreign Exchange Office): interface untuk mengkoneksikan Asterisk server dengan jalur telepon yang berasal dari PSTN. Tidak membangkitkan dial tone, hanya menerima dari sentral PSTN atau PABX.
Modul FXS (Foreign Exchange Station): interface untuk terminal analog (handset, fax) yang menyediakan dial tone.

## Slide 27: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Pemasangan TDM400 board (Wildcard)
Sebelum wildcard dipasang di slot PC Server, modul FXO dan FXS harus dipasang dulu di atasnya (lihat gambar sebelumnya).
Modul FXS memerlukan tegangan supply tambahan sebagai pembangkit ring, karena itu sambungkan card dengan tegangan 12 V (dari connector PC yang tersisa, biasanya untuk harddisk)

## Slide 28: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Konfigurasi File zaptel.conf
Untuk mengkonfigurasi file ini, pastikan file zaptel.conf sudah ada di dalam direktori/etc. Jika belum, lakukan instalasi dengan apt-get install zaptel.
Edit file zaptel.conf dengan syntax sbb:
fxsks=1# FXO port, modul merah di posisi 1.
fxoks=2# FXS port, modul hijau di posisi 2.
defaultzone=us
loadzone=us
Pensinyalan Analog merupakan kebalikan dari posisi modulnya. FXO modul diberi pensinyalan FXS, sedangkan FXS modul diberi pensinyalan FXO

## Slide 29: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Load Interface Driver
Beberapa kernel driver card yang bisa dipasang di Asterisk
Cara load, ketik sbb :
modprobe zaptel
modprobe wctdm

## Slide 30: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Menggunakan Utility Zttest
Utility ini digunakan untuk mengecek apakah zaptel board yang kita pasang, conflict dengan card lain? Jika ya, nilai yang ditampilkan adalah di bawah 99.987 %. Ketik : #cat /proc/interrupts
Menggunakan utility zttcfg untuk mengkonfigurasi driver
Zaptel memiliki sifat yang tidak umum dalam me-load driver. Pertama, konfigurasilah dulu zaptel.conf, setelah itu aplikasikan konfigurasi tersebut ke driver zaptel dengan command ztcfg. Ketik : # ztcfg –vvvatau–vvvvvuntuk verbose.

## Slide 31: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Mengkonfigurasi file Zapata.conf
Dengan zaptel.conf, kita baru mengkonfigurasi card, belum mengkonfigurasi kanal.
Ingat, setiap kanal Asterisk harus dikonfigurasi sesuai dengan jenis kanalnya.
TDM card merupakan kanal TDM, dikonfigurasi dengan zapata.conf.

## Slide 32: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Mengkonfigurasi file Zapata.conf
File zapata.conf ini terletak di direktori/etc/asterisk Edit zapata.conf dengan syntax berikut:
signalling=fxs_ks;FXS signaling for FXO interfaces
group=1;channel group
context=incoming;context
channel => 1;channel number
signalling=fxo_ks;FXO signaling for FXS interfaces
group=2;channel group
context=extensions;context
channel=> 2;channel number

## Slide 33: KONEKSI ASTERISK DENGAN KANAL ANALOG
Load Asterisk
Ketik :
# /etc/init.d/asterisk restart
# asterisk –r
Yang perlu diperhatikan :
Konfigurasi penomoran untuk kanal SIP
Konfigurasi penomoran untuk kanal TDM
Sistim penomoran Jalur Analog
Dial plan untuk kanal SIP dan kanal TDM

## Slide 34: soal
Jelaskan yang dimaksud dengan:
Contexts
Extensions
Priorities
Applications
Bagaimana cara mengkonfigurasi dial plan?
Apa arti extension pada aplikasi telepon?
Jelaskan beberapa langkah untuk mengkoneksikan Asterisk server dengan kanal analog!